## Slide 1
实验二 寄存器堆实验
一、实验目的
1. 熟悉并掌握 MIPS 计算机中寄存器堆的原理和设计方法。
2. 初步了解 MIPS 指令结构和源操作数/目的操作数的概念。
3. 熟悉并运用 verilog 语言进行电路设计。
4. 为后续设计 cpu 的实验打下基础。
二、实验设备
1、装有 Xilinx Vivado的计算机一台
2、 LS-CPU-EXB-002教学系统实验箱一套
三、实验内容
1、学习 MIPS 计算机中寄存器堆的设计及原理，如：有多少个寄存器，有无特殊设置的寄存器，MIPS 指令如何去索引寄存器等。
2、建议设计为异步读同步写的寄存器堆，即读寄存器不需要时钟控制，但写寄存器需时钟控制。寄存器堆设计为1个写端口和2个读端口，共8个寄存器。
3、将以上设计作为一个单独的模块，设计一个外围模块去调用它，外围模块中需要调用封装好的触摸屏模块，通过实验箱提供的开关控制输入寄存器号及数据，观察各寄存器显示出来的结果，并能读出任意两个寄存器的值显示在读端口。
4、进行综合布局布线，下载到实验箱的FPGA板上进行演示

## Slide 2
四、实验步骤
1、启动Vivado，选择File->New Project，输入工程名称，选择工程文件的路径
2、选择RTL Project，勾选Do not specify sources at this time
3、在筛选器中进行如下选择：
family->Artix7 package->fbg676 最后选择型号xc7a200tfbg676-2
4、添加源文件Project Manager->Add sources->Add or create design sources
->Create File,开始输入程序代码
5、添加并修改外围模块，该模块调用运算器和触摸屏模块以便在实验箱上输入原始数据和输出结果。
6、将封装好的触摸屏模块添加进工程，用户只需要直接调用。继续选择Add sources，
添加lcd_module.dcp.
7、通过Vivado中的I/O Planning功能来产生约束文件。
点击Flow Navigator中Synthesis下的Run Synthesis，进行综合，综合完成后选择Open Synthesized Design，查看综合结果。参照实验板原理图和引脚对应关系表，在I/O Ports栏下输入正确的Package Pin，针对本实验板，I/O Std要统一设置为LVCM0S33。设置完成保存为约束文件。

## Slide 3
8、综合、布局布线并产生可烧写文件，扩展名为.bit。可以依次双击运行，也可以只双击Generate Bitstream，会自动运行这三步。
9、打开实验箱电源，在比特流文件生成完成的窗口选择Open Hardware Manager，进入硬件管理界面。在Hardware Manager窗口的提示信息中，点击Open Target，选择Auto Connect自动连接器件。
10、对目标硬件编程，在Hardware窗口右键单击目标器件cx7a200t_0，选择Program Device…，选择下载的bit流文件，点击Program，完成下载后，窗口下的cx7a200t_0状态变成Programmed。
11、通过开关和触摸屏完成八个寄存器地址及对应数据的写入，当以读状态输入其中任意两个地址时，能正确显示出对应两个寄存器中的数据，以验证实验的正确性。
五、记录实验结果，并拍照认证。
六、撰写实验报告